## Slide 1
스마트 전동칫솔 및
모니터링 애플리케이션
아치
20160342 김수진
20163228 남유선
20163704 박주현
캡스톤디자인(1)
9주차 중간 데모

## Slide 2
CONTENTS
피드백 내용
프로젝트 진행 상황
중간 데모

## Slide 3: 피드백 내용

## Slide 4
피드백 내용
작은 움직임 (전동 칫솔의 진동과 같은)에 움직이는 것인지 노이즈인지 판별불가
해당 구현 단계에서 테스트 해 볼 수 없는 내용
해당 단계의 PPT에 추가하여 답변할 예정

## Slide 5: 프로젝트 진행 상황

## Slide 6
개발 진행사항

## Slide 7: 블루투스 기능 구현

## Slide 8
블루투스 모듈
HM-10 블루투스 4.0 BLE 모듈을 사용함
아두이노에서 어떤 치아를 양치하고 있는 지 판별 한 후 해당 블루투스 모듈을 통해 현재 어떤 치아를 양치하고 있는지 치아번호를 전송해 줌.

## Slide 9
블루투스 모듈 초기설정
블루투스 모듈과 시리얼 간의 입출력을 통해 AT 명령어를 사용하여 블루투스의 초기 설정을 해준다.
AT + NAME -> 블루투스 모듈 이름을 ACHI로 설정
AT + MODE2 -> 리모트 컨트롤 모드로 설정
테스트를 위해 윗쪽 치아 번호 (11-17, 21-27)을 반복하여 전송해 줄 수 있도록 설정한다.

## Slide 10
블루투스 모듈 테스트
간단한 어플을 통한 테스트를 위해 앱 인벤터를 사용하여 블루투스의 값이 정상적으로 입력되는지 확인
Scan 및 Connect를 사용하여 블루투스를 연결하면, DATA 부분의 Label에 블루투스가 전송하는 치아번호를 받을 수 있도록 표현
해당 테스트 결과 잘 작동되며, 해당 테스트 내용은 중간 데모 안드로이드에 포함되는 부분이므로 생략하였음

## Slide 11
블루투스 모듈 테스트

## Slide 12: 습관 분석 기능 보정

## Slide 13
습관 분석 기능
클릭
Notes: 상단에는 해당 주의 양치 점수를 출력
점수 밑에는 지난주와 해당 주 비교하는 멘트 출력
하단에는 일별 양치 시간과 점수 출력
기록 클릭 시 하나의 양치를 분석하는 코멘트 출력
지금 데이터 샘플 40개를 넣어 놓았고, 왼쪽 calendar와 같은 record를 갖고 있다.
모니터링으로부터 전달 받은 데이터를 처리하여 표현 가능…??? 지금 timer작동 안하지 않나????

## Slide 14: 중간 데모

## Slide 15
중간 데모
습관분석 탭에서 샘플 기록과 분석 메시지 확인
캘린더 탭에서 샘플 기록에 맞게 하루 양치 횟수 보여줌
블루투스를 통해 양치 중인 치아 번호 전달 받는 것 확인
애플리케이션의 프로토타입 완성

## Slide 16
감사합니다
Q&A