## Slide 1: 스마트 전동칫솔 및 모니터링 애플리케이션
아치
20160342 김수진
20163228 남유선
20163704 박주현
캡스톤디자인(1)
11주차

## Slide 2
CONTENTS
피드백 내용
프로젝트 진행 상황
추후 일정

## Slide 3: 피드백 내용

## Slide 4
피드백 내용
에어마우스를 구현하여 치아 배열을 그리게 되면 칫솔이 옆으로 눕게 되는 앞니 판별은 어떻게 할 것인가?
  현재 치아 판별 기능 구현 정도가 미흡하기 때문에 확답은 어려울 듯함
  제안서에 치아의 안팎 판별(칫솔이 눕게 되는 경우)은 추가 구현 사항으로 명시해 놓았음
  앞니 판별은 어금니와 똑같이 윗면을 양치한다고 가정하고 구현 예정

## Slide 5: 프로젝트 진행 상황

## Slide 6
개발 진행 상황

## Slide 7: 치아 판별 기능 구현 - 센서

## Slide 8
치아 판별 기능 구현 - 센서
에어마우스에서 모티브를 얻어, 마우스의 원리를 이용하여 그림판에 치아를 X축과 Z축의 움직임을 통해 아래 그림과 같이 매핑하여 2차원에 표현하고자 함.
사용 전 칫솔의 버튼을 통해 매핑 된 위치에 대한 정보를 인식하고, 모니터링 시 해당 위치정보를 바탕으로 치아 판별 기능을 구현 하고자 함.

## Slide 9
문제점 발견
MPU-6050 센서를 통해 들어오는 자이로 가속 센서의 값의 변화량을 그대로 사용하여 구현하고자 하였더니 작은 이동에도 오차가 크게 발생.
-> 위치를 보정하기 위해 사용되는 칼만 필터 알고리즘을 사용하여 자이로 축에 대한 오차가 줄어들 수 있는지 재테스트 중.
-> 또한 단순히 칼만 필터로도 해결되지 않는다면, 지자기 센서의 추가를 통한 9축 연산을 추가하는 방법 이용할 예정

## Slide 10
문제점 발견
자이로 센서 측정 값을 연산하는 마우스의 원리만으로는 정밀한 측정이 불가능한 문제점 발생.
-> 가속도를 두 번 적분하여 이동거리 추정 방정식을 세워 좀 더 정밀한 측정을 가능하게 하는 작업 진행 중
-> 일반적인 적분법을 통해 위치를 구하려 했으나, 적분 상수의 영향으로 오차 값이 약 20퍼센트정도 발생함, Runge-Kutta 적분법을 사용한다면 일반적인 적분법보다 상당량 오차가 줄어든다는 논문을 발견하여 시도 중

## Slide 11
치아 판별 기능 구현 - 센서
현재까지의 구현 사항에서 이동하는 과정에서의 오차가 발생하지만, 한 동작을 유지하고 있는 경우에는 해당 매핑 된 위치에서 거의 오차 없이 상태를 유지 할 수 있음.

## Slide 12: 칫솔 모형 제작

## Slide 13
칫솔 모형 제작
압력 센서, 자이로 가속도 센서, 진동 모터로 이루어진 칫솔 머리 제작
3D 프린터를 사용하여 센서를 놓을 수 있는 공간을 만듦
압력센서
자이로/가속도센서
진동모터
Notes: 거의 다 똑같
현재는 그냥 브레드보드의 중앙에 센서와 블루투스 모듈이 연결되어있음
이제는 그거를 칫솔 머리로 옮기고 뒷통수쪽에 진동모터를 연결하여 진동에대한 테스트를 진행할 예정
압력센서를 추가했다 -

## Slide 14
칫솔 모형 제작
압력센서에 압력을 가하면 사용자가 양치하고 있음을 의미함.
진동모터를 부착하여 실제 전동칫솔처럼 진동을 생성하여 테스트할 수 있도록 제작함.
압력센서
자이로/가속도센서
진동모터
Notes: 거의 다 똑같
현재는 그냥 브레드보드의 중앙에 센서와 블루투스 모듈이 연결되어있음
이제는 그거를 칫솔 머리로 옮기고 뒷통수쪽에 진동모터를 연결하여 진동에대한 테스트를 진행할 예정
압력센서를 추가했다 -

## Slide 15: 양치 시간 측정 기능 구현

## Slide 16
양치 시간 측정 기능 구현
블루투스 모듈과 0.5초 단위로 통신하면서 각 치아의 전송 횟수를 카운트하여 양치 시간을 측정함
측정이 잘 되고 있는지를 알아보기 위해서 실제 양치질 데이터를 생성하였고, 블루투스로 전송함
Notes: 거의 다 똑같
현재는 그냥 브레드보드의 중앙에 센서와 블루투스 모듈이 연결되어있음
이제는 그거를 칫솔 머리로 옮기고 뒷통수쪽에 진동모터를 연결하여 진동에대한 테스트를 진행할 예정
압력센서를 추가했다 -

## Slide 17
양치 시간 측정 기능 구현
블루투스 통신과 관련하여 문제 발생
  블루투스 모듈에서 전송한 치아 번호가 애플리케이션에서 다른 번호로 받아 짐
    ex) “45”를 전송하였는데 “55”가 받아 짐.
    치아 번호의 범위에서 벗어난 숫자 등장
  블루투스 모듈 스레드와 애플리케이션 스레드 간의 동기화에 문제가 있다고 판단하여 문제 파악 중임
Notes: 거의 다 똑같
현재는 그냥 브레드보드의 중앙에 센서와 블루투스 모듈이 연결되어있음
이제는 그거를 칫솔 머리로 옮기고 뒷통수쪽에 진동모터를 연결하여 진동에대한 테스트를 진행할 예정
압력센서를 추가했다 -

## Slide 18: 추후 일정

## Slide 19
추후 일정
위치 매핑 구현 진행
  적분을 이용하여 위치를 파악
  구현 완료 시 진동 모터와 함께 테스트
양치 시간 측정 기능 구현
  전체 양치 시간 측정 – 압력이 없으면 시간 멈추도록
  전체 양치 시간이 3분이 되면 소리로 알림

## Slide 20
감사합니다
Q&A