## Slide 1: 스마트 전동칫솔 및 모니터링 애플리케이션
아치
20160342 김수진
20163228 남유선
20163704 박주현
캡스톤디자인(1)
12주차

## Slide 2
CONTENTS
피드백 내용
프로젝트 진행 상황
추후 일정

## Slide 3: 피드백 내용

## Slide 4
피드백 내용
갑자기 문제 마니마니 발생 다 해결할슈 잇나!?!?!??!?
@@ ㅇㅋㅇㅋ 가능가능

## Slide 5: 프로젝트 진행 상황

## Slide 6
개발 진행 상황

## Slide 7: 치아 판별 기능 구현 - 센서

## Slide 8
문제점 해결
칼만 필터 알고리즘을 사용하여 센서 값에 대한 오차 보정 테스트 진행 결과:
  기본 노이즈에 대한 오차 값이 상당히 감소
  칼만필터 알고리즘을 사용하면 연산이 늦어져 약간의 연산 딜레이가 발생하나, 양치 모니터링 알고리즘 상 큰 문제는 없는 것으로 판단함
Notes: 파란색이 센서 측정 값 빨강색이 실제 값 예측값이 필터해서 얻어낸 결과

## Slide 9
성능 분석
위치 매핑 알고리즘 VS 3축 연산을 통한 각도 분석
기존의 3축 연산 각도 분석은 측정 노이즈와 진동의 노이즈, 사용자마다의 특성에 의해 오차가 많이 발생할 것이라는 피드백을 받았었음.
칼만필터를 통해 가속도 자이로 센서의 노이즈가 상당히 줄어들었고, 구현 특성상 사용 전 해당 각도나 위치를 미리 저장 해 두어야 한다는 점을 고려하여
적분의 오차 값과 Pitch Roll Yaw 연산을 통해 얻게 되는 오차 값의 성능을 비교 중에 있음.

## Slide 10
치아 분석 테스트
아랫쪽 어금니 45, 46, 47번 테스트 진행
결과 :
움직이지 않는 한가지 상태에 대한 값을 잘 유지함이 확인됨.
어느정도는 값을 정확히 판단하나, 오차가 아직 존재하므로 더욱 줄이기 위해 매핑 값 조절 필요.
Notes: 파란색이 센서 측정 값 빨강색이 실제 값 예측값이 필터해서 얻어낸 결과

## Slide 11: 블루투스 통신

## Slide 12
블루투스 통신
모델을 누르면 블루투스 통신을 시작 및 종료하도록 구현
블루투스 모듈에서 보내는 값과 애플리케이션에서 받는 값이 달랐던 문제 해결
  치아번호를 전송 시 (치아 번호 % 7) 한 checksum 값을 함께 전송함
  통신 interval을 줄여서 checksum의 값이 다른 경우 값을 버림

## Slide 13: 양치 시간 측정 기능 구현

## Slide 14
양치 시간 측정 기능 구현
블루투스 모듈로부터 치아 번호를 전송받을 때마다 해당 치아에 대한 카운터 값 증가
블루투스 모듈과 통신하는 단위 시간으로 카운터 값을 나누어 양치 시간 계산
특정 시간이 지나면 소리로 알림

## Slide 15: 치아 관련 정보 제공 기능

## Slide 16
치아 관련 정보 제공 기능 구현
10초에 한번씩 바뀌면서 치아 관련 정보 제공

## Slide 17: 추후 일정

## Slide 18
추후 일정
치아 판별 기능 구현
  성능 테스트 완료 후 최종 모델 구현
  치아모형을 통한 값 전송 테스트
양치 시간 측정 기능 구현
  기능 구현 완료
치아 관련 정보 제공 기능 구현
  기능 구현 완료

## Slide 19
감사합니다
Q&A