## Slide 1: 스마트 전동칫솔 및 모니터링 애플리케이션
아치
20160342 김수진
20163228 남유선
20163704 박주현
캡스톤디자인(1)
12주차

## Slide 2
CONTENTS
피드백 내용
프로젝트 진행 상황
추후 일정

## Slide 3: 피드백 내용

## Slide 4
피드백 내용
갑자기 문제 마니마니 발생 다 해결할슈 잇나!?!?!??!?
@@ ㅇㅋㅇㅋ 가능가능

## Slide 5: 프로젝트 진행 상황

## Slide 6
개발 진행 상황

## Slide 7: 치아 판별 기능 구현 - 센서

## Slide 8
문제점 해결
칼만 필터 알고리즘을 사용하여 센서 값에 대한 오차 보정 테스트 진행 결과:
  기본 노이즈에 대한 오차 값이 상당히 감소
  칼만필터 알고리즘을 사용하면 연산이 늦어져 약간의 연산 딜레이가 발생하나, 양치 모니터링 알고리즘 상 큰 문제는 없는 것으로 판단함
Notes: 파란색이 센서 측정 값 빨강색이 실제 값 예측값이 필터해서 얻어낸 결과

## Slide 9
성능 분석
위치 매핑 알고리즘 VS 3축 연산을 통한 각도 분석
위치 매핑은 적분을 센서 값 적분을 통해 임의의 x,y,z 좌표를 지정하는 방법
3축 연산은 센서값을 통해 Pitch, Roll, Yaw를 도출하여 각도를 기억하는 방법
위치 매핑 알고리즘에서의 적분의 오차값과 Pitch, Roll, Yaw 연산의 오차값의 성능 비교 후 결과가 좋게 나오는 알고리즘을 선택하여 치아 판별 기능을 구현할 계획임
Notes: * 기존의 3축 연산 각도 분석은 측정 노이즈와 진동의 노이즈, 사용자마다의 특성에 의해 오차가 많이 발생할 것이라는 피드백을 받았었음.
* 칼만필터를 통해 가속도 자이로 센서의 노이즈가 상당히 줄어들었고, 구현 특성상 사용 전 해당 각도나 위치를 미리 저장 해 두어야 한다는 점을 고려하여
* 적분의 오차 값과 Pitch Roll Yaw 연산을 통해 얻게 되는 오차 값의 성능을 비교 중에 있음.

## Slide 10
치아 판별 테스트
아랫쪽 어금니 45, 46, 47번 테스트 진행
  어느정도는 값을 정확히 판단하나, 오차가 아직 존재하므로 더욱 줄이기 위해 매핑 값 조절 필요.
  한 상태에서 칫솔 유지 시 값을 잘 유지함이 확인됨.
Notes: 파란색이 센서 측정 값 빨강색이 실제 값 예측값이 필터해서 얻어낸 결과

## Slide 11: 블루투스 통신

## Slide 12
블루투스 통신
모델을 누르면 블루투스 통신을 시작 및 종료하도록 구현
블루투스 모듈에서 보내는 값과 애플리케이션에서 받는 값이 달랐던 문제 해결
  치아번호를 전송 시 (치아 번호 % 7) 한 checksum 값을 함께 전송함
  통신 interval을 줄여서 checksum의 값이 다른 경우 값을 버림

## Slide 13: 양치 시간 측정 기능 구현

## Slide 14
양치 시간 측정 기능 구현
블루투스 모듈로부터 치아 번호를 전송받을 때마다 해당 치아에 대한 카운터 값 증가
블루투스 모듈과 통신하는 단위 시간으로 카운터 값을 나누어 양치 시간 계산
특정 시간이 지나면 소리로 알림

## Slide 15: 치아 관련 정보 제공 기능

## Slide 16
치아 관련 정보 제공 기능 구현
사용자가 양치질을 하면서 치아 건강에 대한 정보를 얻고, 좋은 양치 습관을 기를 수 있도록 여러가지 정보를 보여 줌
10초에 한번씩 바뀌면서 치아 관련 정보 제공

## Slide 17: 추후 일정

## Slide 18
추후 일정
치아 판별 기능 구현
  성능 테스트 완료 후 최종 모델 구현
  치아모형을 통한 값 전송 테스트
양치 시간 측정 기능 구현
  완료
치아 관련 정보 제공 기능 구현
  완료

## Slide 19
감사합니다
Q&A