## Slide 1: 스마트 전동칫솔 및 모니터링 애플리케이션
아치
20160342 김수진
20163228 남유선
20163704 박주현
캡스톤디자인(1)
14주차

## Slide 2
CONTENTS
프로젝트 정의
프로젝트 개발 내용
구현 이슈 및 완성도
최종 데모
추후 개발 계획 및 후기

## Slide 3: 프로젝트 개발 배경과 목표

## Slide 4
  매년 치과 진료를 위해 치과를 방문한 사람과 치과 치료비 모두 증가
  가계 의료 관련 지출 1위 ‘치과 진료비’
  구강 건강에 대한 중요성 인식
프로젝트 개발 배경

## Slide 5
현대인의 양치 습관
  1일 양치 횟수 3회 미만
  3분 미만의 양치 시간
  구석구석 닦지 않아 놓치는 다수의 치아
  본인의 양치 습관을 보통 이상으로 평가
과연 양치질을 ‘제대로’ 하고 있는가?
Notes: 많은 사람이 잘못된 습관을 갖고 있다.
좋은 양치 습관으로 예방할 수 있는데 사람들이 양치를 제대로 못한다
  잇몸 병 예방에 가장 중요한 요소 : 올바른 양치 습관

## Slide 6
올바른 양치 습관 증진을 위한
스마트 전동칫솔 및 양치 모니터링 어플리케이션
프로젝트 정의
Notes: 올바른 양치 습관 증진을 위한

## Slide 7: 프로젝트 개발 내용

## Slide 8
습관 분석
사용자의 최근 양치 습관 분석
해당 주의 양치 습관에 대한 간략 코멘트와 점수 부여
일별 양치 기록과 그에 대한 코멘트를 한 눈에 확인
메인 페이지 화면

## Slide 9
양치 모니터링
치아모형을 터치하여 모니터링 시작 및 종료
아치 칫솔과 통신하며 양치 정보를 수집하여 양치 진행 상황을 실시간으로 치아 모델에 보여 줌
양치 시간을 측정하고, 적당한 시간에 알림 제공
치아 상식 섹션에서 치아정보를 제공
모니터링 페이지 화면

## Slide 10
캘린더
한 달의 양치 기록을 달력으로 한 눈에 확인
일일 양치 횟수를 알록달록한 동그라미로 표시
한달 치아 습관에 대한 총평과 합계 내역 확인
캘린더 페이지 화면

## Slide 11
아두이노 전동칫솔
자이로-가속도 단 하나의 센서를 통해 구현
3축 각도의 기억을 통해 치아 판별
아두이노에 있는 스위치를 통해 언제든지 사용자에 맞게 각도 조절 가능
아두이노 전동칫솔 사진

## Slide 12: 구현 이슈 및 완성도

## Slide 13
아두이노 전동칫솔
단일 센서만을 사용하여 구현
[Good] 여러 번의 시행 착오와 예외처리를 통한 경우의 수 제어.
[Good] 자이로 가속도 센서 하나만으로 기대 이상의 성능을 보임.
노이즈에 의한 오차 발생
[Good] 칼만필터를 사용하여 기본 노이즈 보정
[Bad] 강한 진동에 대한 노이즈 존재
완성도

## Slide 14
모니터링 UI
OpenGL 오픈소스 프로젝트 삽입
[Good] 코드 이해 후 아치 애플리케이션에 삽입할 수 있도록 수정
[Good] 모델이 모니터링 중 부드럽게 회전될 수 있도록 메서드 추가
치아 모델 문제
[Good] 3D 모델에 Normal이 뒤집힌 부분 발견하여 해당 부분 직접 수정
완성도
Notes: 모델이 모니터링 중 회전될 수 있도록 프로젝트에서 지원하지 않았던 기능 추가 : 말할 때

## Slide 15
블루투스 통신
블루투스 모듈
[Bad] 블루투스 모듈 HM-10의 페어링 방식 차이로 인해 HC-06 모듈로 교체
[Good] 블루투스와 관련하여 애플리케이션에 발생하는 모든 에러에 대한 예외처리
블루투스 통신 오류
[Good] 범위 밖의 치아 번호가 전송되는 문제를 CheckSum으로 해결
[Bad] 발견된 문제는 해결하였으나, 본질적 원인을 파악하지 못함
완성도

## Slide 16: 최종 데모

## Slide 17
주요 기능 데모

## Slide 18
세부 기능 영상 데모
영상 자리

## Slide 19: 추후 개발 계획 및 후기

## Slide 20
프로젝트 한계 및 개선 방안
  저가형 센서 하나만을 사용하여, 인식할 수 있는 각도의 범위 값이 제한적임
  미리 설정한 각도와 거의 정확하게 일치할 경우에만 해당 치아를 판별할 수 있어 예외 상황에 약함
  정해진 범주 내에서는 정상 작동하나, 다음과 같은 한계가 있음
  고성능 센서의 사용을 통한 오차 감소
  강한 진동에 대한 제어 방법 고안 등
  다음과 같은 방법으로 전체적인 오차 제거 및 정확도 개선 가능
Notes:   저가형 센서 하나만을 사용하여 치아 판별을 진행하여, 인식할 수 있는 칫솔의 각도의 범위 값이 상당히 적어서 아쉬웠음.
  스위치를 눌러 인식한 각도와 거의 확실하게 일치할 경우에만 해당 치아를 판별할 수 있어 예외의 상황에 약한 점을 확인.
  아래의 발전 방향성을 통해 해결 가능성이 있는 이슈이고, 현재 정해진 범주 내에서는 정상 작동하므로 프로젝트의 한계 사항으로 분류함.

## Slide 21
추후 개발 계획
좀 더 세밀한 치아 판별 및 노이즈 제거가 가능할 것으로 보임.
  초기 기획대로, 카메라를 통한 사용자 얼굴 인식
  양치중인 구획을 판단하여 센서 값 정보와 함께 실시간 모니터링에 사용

## Slide 22
추후 개발 계획
좀 더 많은 사용성과 정확성을 지닐 수 있을 것
  휴대폰 거치가 불편하고 귀찮다는 기존 피드백
  사용자에게 칫솔만 사용할 것인지, 카메라도 함께 사용할 것인지 선택권을 부여

## Slide 23
후기 한 마디 및 느낀점
이번 캡스톤 프로젝트를 통해 블루투스 통신 프로토콜과 하드웨어 제어에 대해 많이 배울 수 있었습니다. 하지만 다음에는 하드웨어 안 할래요.
박주현
김수진
남유선
프로젝트 제안 때 새로운 도전이 너무 많아서 이걸 우리가 다 구현할 수 있을까 걱정했는데, 사람이 이걸 또 해내는 것이 놀라웠습니다. 하지만 다음에는 하드웨어 안 할래요.
한 학기동안 프로젝트를 진행한 것이 처음이어서 많이 걱정 했지만, 완성도 높은 결과물이 나와서 만족합니다. 하지만 다음에는 하드웨어 안 할래요.

## Slide 24
감사합니다
Q&A