## Slide 1: 치아 판별 기능 구현 - 센서

## Slide 2
치아 판별 기능 구현 - 센서
에어마우스에서 모티브를 얻어, 마우스의 원리를 이용하여 그림판에 치아를 X축과 Z축의 움직임을 통해 아래 그림과 같이 매핑하여 2차원에 표현하고자 함.
사용 전 칫솔의 버튼을 통해 매핑 된 위치에 대한 정보를 인식하고, 모니터링 시 해당 위치정보를 바탕으로 치아 판별 기능을 구현 하고자 함.

## Slide 3
문제점 발견
MPU-6050 센서를 통해 들어오는 자이로 가속 센서의 값의 변화량을 그대로 사용하여 구현하고자 하였더니 작은 이동에도 오차가 크게 발생.
-> 위치를 보정하기 위해 사용되는 칼만 필터 알고리즘을 사용하여 자이로 축에 대한 오차가 줄어들 수 있는지 재테스트 중.
-> 또한 단순히 칼만 필터로도 해결되지 않는다면, 지자기 센서의 추가를 통한 9축 연산을 추가하는 방법 이용할 예정

## Slide 4
문제점 발견
자이로 센서 측정 값을 연산하는 마우스의 원리만으로는 정밀한 측정이 불가능한 문제점 발생.
-> 가속도를 두 번 적분하여 이동거리 추정 방정식을 세워 좀 더 정밀한 측정을 가능하게 하는 작업 진행 중
-> 일반적인 적분법을 통해 위치를 구하려 했으나, 적분 상수의 영향으로 오차 값이 약 20퍼센트정도 발생함, Runge-Kutta 적분법을 사용한다면 일반적인 적분법보다 상당량 오차가 줄어든다는 논문을 발견하여 시도 중

## Slide 5
치아 판별 기능 구현 - 센서
현재까지의 구현 사항에서 이동하는 과정에서의 오차가 발생하지만, 한 동작을 유지하고 있는 경우에는 해당 매핑 된 위치에서 거의 오차 없이 상태를 유지 할 수 있음.